Powiat Opoczyński reprezentowany

przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

ul.  Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu  Pomocy  Społecznej  dla  Dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane - na zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro

ZATWIERDZAM:...............................................2017r.

Nr sprawy OZ.272. 31.2017

I. Nazwa i adres zamawiającego

##### Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

Ulica: Kwiatowa 1a

Kod:26-300 Miejscowość: Opoczno

Telefon: (44) 741-49-00  fax:  (44)  741-49-01

Strona www:www.opocznopowiat.pl

REGON 590648439  NIP 768-178-92-38

Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia - jest  wykonanie  robót  budowlanych w zakresie przebudowy                                i rozbudowy  istniejącego  budynku  głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc.

Drzewica, ul. Stawowa 21/25 wraz  z instalacjami wewnętrznymi oraz  elementami zagospodarowania  terenu  działki  i  przyłączami zewnętrznymi infrastruktury technicznej tj., w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem jak również uzyskanie zgodnie z przepisami  Prawa  budowlanego  pozwolenia na jego użytkowanie.

1.1.  Zakres  rzeczowy  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie:

1.1.1.  rozbiórki obiektów oraz budynków kolidujących z planowaną rozbudową, jak również zbędnych po zrealizowaniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego,

1.1.2.  rozbudowy oraz przebudowy istniejącego budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami:  wod.- kan. ,  c.o. , wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji, elektrycznymi zasilania i oświetlenia,  sieci  strukturalnych,  systemu  sygnalizacji  i napadu  oraz  kontroli dostępu,  systemu sygnalizacji  pożaru oraz instalacji przyzywowej,

1.1.3.  przyłączy:   wodociągowego,  kanalizacji  sanitarnej  oraz  elektrycznego (WLZ)  wraz  z

montażem zewnętrznego agregatu prądotwórczego,

1.1.4.  wewnętrznych  dróg  komunikacyjnych  wraz z  ciągami dla  pieszych  oraz  miejscami   postojowymi,

1.1.5.  oświetlenia  zewnętrznego  obiektu,

1.1.6.  obiektów  małej architektury  wraz  z  ukształtowaniem  terenu  i  nasadzeniem  zieleni.

  - Charakterystyka  planowanej  inwestycji :

1.2.1.  Lokalizacja  obiektu  i  zagospodarowanie  terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki o nr ewid. 147 w miejsc. Drzewica przy ul. Stawowej 21/25. Teren inwestycji o powierzchni 18018,00 m2 jest częściowo zabudowany budynkami funkcjonującego DPS, z których część zostanie w ramach inwestycji rozebrana a sam budynek główny zostanie zarówno przebudowany jak i rozbudowany w celu skupienia w jednym budynku wszystkich funkcji /w obecnym stanie DPS funkcjonuje w trzech odrębnych budynkach/. Z racji przebudowy wejście do budynku głównego DPS zostanie przeniesione do części nowoprojektowanej rozbudowy. Ponad to zostaną przebudowane na działce elementy komunikacji wewnętrznej za wyjątkiem wjazdu na teren działki z ul. Stawowej, który zostanie nie zmieniony. W ramach inwestycji zostaną również wykonane nowe przyłącza  budynku do sieci: wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej,  elektrycznej i ciepłowniczej.

Bilans terenu :

Powierzchnia terenu   inwestycji  – 			                             	           18018,00 m2

- Powierzchnia zabudowy ( całość )			4194,10 m2

- Powierzchnia zabudowy projektowanej	         	2244,10 m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącej (w tym przeznaczona do rozbudowy)      	1950,00 m2

- Powierzchnia nawierzchni utwardzonych		 	3720,00 m2

- Teren biologicznie czynny                                                                		           10103,90 m2

    - Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek po zrealizowaniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie się składał z dwóch brył połączonych łącznikami w poziomie parteru. Budynek główny istniejący posiada  prostokątną bryłę przykrytą dachem wielospadowym. Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z całkowitym podpiwniczeniem. Budynek drugi stanowiący część rozbudowy posiada bryłę zbliżoną do kwadratu, którą przykrywa również dach wielospadowy i jest to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obie bryły budynku połączone są funkcjonalnie trzema łącznikami w poziomie parteru.

Układ funkcjonalny dla całego obiektu stworzony zgodnie wymogami użytkownika przedstawia się następująco: w budynku głównym po przeprowadzeniu planowanych robót przebudowy znajdą się pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne dla personelu oraz cały zespół żywieniowy wraz z pomieszczeniami gospodarczo - magazynowymi. W budynku części rozbudowy znajdzie się cała strefa mieszkalna oraz pobytu dziennego z pokojami mieszkalnymi wyposażonymi w łazienki, pomieszczeniami gospodarczymi potrzebnymi do ich obsługi jak również pomieszczeniami pobytu dziennego z aneksami kuchennymi itp. W łączniku części rozbudowy od strony wschodniej znajduje się wejściu główne do budynku prowadzące do holu, z którego zapewniono dostęp do pomieszczeń rehabilitacji, fizykoterapii, pomocy doraźnej oraz gabinetu lekarskiego.

Budynek Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, który powstanie po planowanych robotach budowlanych będzie zapewniał właściwy zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla danego typu obiektu. Obiekt będzie zapewniał pensjonariuszom zamieszkanie, wyżywienie, niezbędną odzież i obuwie, zapewni również wszelkie usługi opiekuńcze, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych itp.

W budynku zostanie zapewnione zamieszkanie dla 77 osób w pokojach 1- i 2-osobowych z łazienkami z czego 29 pokoi będzie 2-osobowych (w tym 13 pokoi o podwyższonym standardzie) oraz 19 pokoi 1-osobowych (w tym 9 pokoi o podwyższonym standardzie). Dodatkowo przewidziano jeden pokój 2-osobowy dla gości. Część pokoi będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie w DPS znajdzie ok.60 osób personelu.

Obiekt  zostanie zrealizowany jako dostępny w całości  dla  osób niepełnosprawnych  ruchowo.

1.2.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy:			2 599,00 m2

budynek projektowany			             2 244,10 m2

budynek istniejący:				   354,90 m2

- Powierzchnia użytkowa:			            2 991,20 m2

budynek projektowany:			            1 986,10 m2

budynek istniejący:				1 005,10 m2

- Kubatura:				            13 530,00 m3

budynek projektowany:			              9 700,00 m3

budynek istniejący:				 3 830,00 m3

1.2.4. Zakładany terminarz realizacji inwestycji

W okresie realizacji inwestycji zakłada się nieprzerwane funkcjonowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej na dotychczasowych zasadach. Dopuszcza się wyłączenie z użytkowania tylko pomieszczeń budynku głównego, w którym zaplanowano roboty /przebudowy/ oraz fragmentu parkingu w zakresie niezbędnym dla wykonania przewidzianych prac budowlanych, jak również części terenu działki niezbędnej do urządzenia placu budowy. Z tego też względu planowane roboty związane z realizacją inwestycji podzielono na dwa etapy:

- I etap budowy – obejmie niezbędne wyburzenie obiektów będących w kolizji z częścią rozbudowy budynku głównego DPS w poziomie parteru celem uzupełnienia przestrzeni niezbędnej dla właściwego rozmieszczenia zaplanowanego programu funkcjonalnego oraz wyposażenia technicznego obiektu. Po wybudowaniu stanu surowego części rozbudowy budynku nastąpi wykwaterowanie pensjonariuszy jak i pracowników biurowych z pomieszczeń budynku głównego w celu udostępnienia budynku Wykonawcy robót do przeprowadzenia zakładanych robót przebudowy. Planowany termin udostępnienia budynku głównego Wykonawcy robót – grudzień 2018 r. Po zrealizowaniu zakładanej rozbudowy jak i przebudowy budynku głównego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego użytkowania, dokonaniu jego odbioru jak i uzyskaniu decyzji na jego użytkowanie, nastąpi przeprowadzka pensjonariuszy z użytkowanego pawilonu DPS.

- II etap budowy – rozpocznie się po całkowitym zakończeniu robót związanych z rozbudową i przebudową budynku i przeniesieniu pensjonariuszy z istniejącego pawilonu DPS znajdującego się w centralnej części działki do rozbudowanej części. Wtedy zostaną przeprowadzone roboty rozbiórkowe pawilonu i dokończone roboty pozostałe związane z zagospodarowaniem terenu. Po zakończeniu II etapu budowy nastąpi odbiór końcowy przedmiotu umowy.

1.2.5.  Założenia konstrukcyjno-materiałowe

Budynek w części rozbudowy zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na gruncie za pośrednictwem fundamentów bezpośrednich w postaci ław i stóp fundamentowych.  Ściany zewnętrzne parteru z bloczków wapienno – piaskowych  klasy 15. Od zewnątrz ściany ocieplone metodą lekko – mokrą płytami styropianu grub. 15cm + tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbami fasadowymi. Strop nad parterem z płyt pref. sprężonych  grub. 20cm. Pozostałe płyty stropowe pref. wielokanałowe grub. 24cm. Uzupełnienie fragmentów stropów – żelbetowe monolityczne grub. 24cm. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy profilowanej powlekanej. Wykończenie pomieszczeń standardowe. Otwory okienne z profili PCV, stolarka drzwiowa wewnątrz lokalowa drewniana fornirowana,  drzwi zewnętrzne wejściowe z profili aluminiowych.

    - Wyposażenie  budynku  w  instalacje  wewnętrzne:

- wodociągowa - wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewcza - instalacja c.o. grzejnikowa oraz nagrzewnice zasilane z źródła własnego – węzeł cieplny,

- wentylacja ogólna - grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna,

- instalacja elektryczna zasilania i oświetlenia,

- instalacje niskich napięć: przyzywowej, systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania,  telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu, LAN, telefonii oraz telewizji RTV/SAT

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. Projekt budowlano – instalacyjny przebudowy i rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25 w częściach:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno – budowlany

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych niskoprądowych

- Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

- Opinia geotechniczna

- Projekt rozbiórki budynku gospodarczego oraz budynku dawnej hydroforni

– załącznik nr 6 do SIWZ

2.2. Projekt wykonawczy - przebudowy i rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25 w częściach:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno – budowlany

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji

- Projekt wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i schładzania powietrza obiegowego

- Projekt wewnętrznej instalacji ogrzewczej

- Projekt instalacji przyzywowej

- Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania

- Projekt instalacja telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu, LAN, telefonii oraz telewizji RTV/SAT

- Projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznych

- Projekt przyłącza wod-kan

– załącznik nr 7 do SIWZ

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w częściach:

- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

- Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

– załącznik nr 8 do SIWZ

2.4.Przedmiary robót w częściach:

- Zagospodarowanie terenu

- Roboty budowlane

- Wewnętrzne instalacje sanitarne:

- instalacja wod-kan

- instalacja c.o.

- instalacja wentylacji mechanicznej i schładzania powietrza obiegowego

- Wewnętrzne instalacje elektryczne:

- instalacja elektryczna

- instalacja przyzywowa

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru

- instalacja telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu, LAN, telefonii oraz telewizji RTV/SAT

- Zewnętrzne instalacje sanitarne:

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowa

- Zewnętrzna instalacja elektryczna

– załącznik nr 9 do SIWZ

3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murowe

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. pozostałe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

32240000-7 Kamery telewizyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostały wskazane znaki towarowe (marka, producent, dostawca) patenty, pochodzenie, źródło, szczególny proces charakteryzujący produkt (materiał) lub normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę (lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że zapewniają one uzyskanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

5.1. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne  związane z wykonywaniem następujących robót:

- Roboty budowlane stanu surowego budynku,

- Roboty budowlane wykończeniowe wraz z montażem otworów okiennych i drzwiowych,

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilania i oświetlenia oraz tele-

teletechnicznych (niskich napięć),

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (wod. – kan., c.o. ),

- Wykonanie przyłączy zewnętrznych infrastruktury technicznej do budynku.

- Roboty elementów komunikacji wewnętrznej (drogi, chodniki miejsca postojowe itp.)

objętych przedmiotem zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /art. 22 § 1 Kp - Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem/.

5.2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności w zakresie określonym w pkt. 5.1. od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

5.3. Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności w zakresie określonym w pkt. 5.1. są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

i

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.np: bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

lub

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

5.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

6.Podwykonawstwo

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

6.2. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług Podwykonawcy/ów, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest:

6.2.1.wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

6.2.2.podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Zamawiającemu, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia.

6.2.3. zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt. 6.2.2. w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia.

6.3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.4. Wykonawca może:

6.4.1. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

6.4.2. zrezygnować z Podwykonawstwa.

6.5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie – wg załącznika nr 2 do SIWZ lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec takiego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić takiego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

6.7. Przepisy pkt. 6.5. i 6.6. stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie –   od dnia podpisania umowy  do dnia 31.05.2020 r. w dwóch etapach:

- I etap –  od dnia podpisania umowy  do 30.11.2019 r.

- od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. odbiór zakończonego I etapu budowy i uzyskanie decyzji na

użytkowanie obiektu,

- II etap - od  01.02.2020 r. do 31.05.2020 r.,

UWAGA:

W całym okresie realizacji budowy założono 2 miesięczną przerwę technologiczną niezbędna do częściowego odbioru robót dotyczącą części rozbudowy i przebudowy budynku głównego i uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu oraz przeprowadzki pensjonariuszy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ

1.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez:

a) informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 PLN  wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) dokument/y potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN.

  - zdolności technicznej lub zawodowej;

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu, tzn./budowa/przebudowa/rozbudowa/ obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5.000 000,00  PLN brutto, każde.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone:

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska:

- Kierownika Budowy - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej – minimalne doświadczenie jako kierownik budowy/robót 5  lat.

- Kierownika robót elektrycznych   - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - minimalne doświadczenie 3 lata.

- Kierownika robót sanitarnych  - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych - minimalne doświadczenie 3 lata.

-  Kierownika robót drogowych   - wymagane uprawnienia do kierowania robotami drogowymi- minimalne doświadczenie 3 lata.

Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane).

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.

3. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona /zgodnie z Rozdziałem XIVSIWZ/  jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

1. Zamawiający przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5  pkt. 8 Wykonawcę,  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Oświadczenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1pkt. 12-22 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Każdy z Wykonawców zgodnie z /art. 24 ust. 11 ustawy Pzp/, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie.

/wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert/.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

3.1. informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 PLN  wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3.2. dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN.

3.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

3.4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

3.5  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3.6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust. 1-6 ustawy Pzp).

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ.

7. Oferty wspólne ( Konsorcjum/ Spółka Cywilna)

  - Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia.

  - Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i wskazywać zakres/czynności pełnomocnictwa. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo winno wskazywać czynności

  - Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

  - Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

  - Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek na żądanie przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Kwiatowa 1 a

2. Faksem na numer:

(44)  741-49-01

3. e-mailem na adres:

zamowienia_ publiczne@opocznopowiat.pl

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby:

W sprawach zamówień publicznych:  Grzegorz Śpiewak, Edyta Brzeska

tel. 44 741-49-02

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Sławomir Plewa, Jacek Pecyna

tel. 44 741-49-05

6. Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. pracy urzędu.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.7.

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IX. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł brutto.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie  Nr  94 8973 0003 0020 0376 2910 0021

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014r. poz.1804 oraz 2015r. poz.978 i 1240).

3.  Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w nieprawidłowy sposób zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzywa go do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

12.1. 	odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

12.2.	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

12.3.	zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. Termin związania ofertą

1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język

polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Formularz cenowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ.

6.2. Oświadczenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

6.3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

6.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).

7. Oferta oraz wszystkie wymagane  załączniki winne być podpisane przez:

7.1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców zgodnie   z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze  albo w ewidencji działalności gospodarczej,

7.2. jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

8. Pożądane jest aby  oświadczenia i dokumenty były sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane zgodne z treścią tych załączników oraz opisu kolumn i wierszy.

9. Poprawki w ofercie należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem lub parafką Wykonawcy.

10. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,

trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia

ofert, tj. informacje dotyczące ceny okresu gwarancji zawartych w ofercie.

12.  Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

oraz opisane:

Oferta – „Rozbudowa i przebudowa  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  dla  Dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25”

- „Nie otwierać przed dniem 17.10.2017r. godz. 12:15”

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:

„ZMIANA”.

14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe /Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830/.

2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 17.10.2017r. do godz. 12:00.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.10.2017r.  o godz. 12:15 
- sala narad (II piętro – przejście przez sekretariat),  Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji jakości w złożonych ofertach.

8.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.opocznopowiat.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, okresu gwarancji jakości zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podstawą obliczenia ceny oferty są Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarami Robót.

2.. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w Przedmiarach Robót, wyszczególnionym w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ.

3. Cena oferty winna zawierać również koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

4. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach Robót oraz Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w trybie określonym w pkt 7. Rozdział VIII SIWZ.

5.  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

6.  Wszystkie wartości w formularzu cenowym winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie on zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy kosztorysu /ofertowego/ opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym / Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389/ przy zachowaniu następujących założeń:

- zakres robót, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w Przedmiarach Robót;

- ogólna cena wyliczona musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych,

- ceny elementów scalonych poszczególnych obiektów określone przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym  muszą być zgodne z cenami określonymi w formularzu cenowym załączonym do oferty.

8. Czynniki cenotwórcze użyte do sporządzenia kosztorysu szczegółowego będą podstawą do rozliczania „robót dodatkowych”, czyli robót nie ujętych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia oraz „robót zamiennych”, i „zaniechanych”, o których mowa w § 1 projektu umowy. Kosztorysy te będą także wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej § 9 projektu umowy. Tak więc obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe opisane w art. 630§ 1 zdanie drugie, art. 630§ 2 i 631 Kodeksu cywilnego.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przepisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.

1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:

a) „cena” C- 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg  poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów

cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „gwarancja jakości” G -  40% –  maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:

- okres gwarancji 5 lat  - 0 pkt,

- okres gwarancji 5,5 lat  - 20 pkt,

- okres gwarancji 6 lat  - 40 pkt,

Uwaga!

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 5 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 6 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 6 lat, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 6 lat, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres wskazany przez Wykonawcę.

Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady.

1.2.     Łączna ocena oferty:

P = C + G

P – łączna liczba punktów

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Gwarancja jakości”

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia.

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.

4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art.89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 4.1 i 4.4., na stronie internetowej.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

        - Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza sporządzi przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kosztorys szczegółowy na podstawie otrzymanego od Zamawiającego Przedmiaru robót.

        - Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

        - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt.2 lub ust. 2  ustawy Pzp.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu  harmonogram rzeczowo - finansowy robót.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru):

1.1.  pieniądzu,

1.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

1.3. gwarancjach bankowych,

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wypłata, o której mowa w pkt 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno obowiązywać 30 dni po terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

musi być dostarczony do Zamawiającego przed dniem podpisaniem umowy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie                       Nr  94 8973 0003 0020 0376 2910 0021

9. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady,

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub

wnieść nowe na wydłużony okres.

11. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący

sposób:

11.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego i uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
11.2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Informacje zawarte we wzorze umowy – wg załącznika Nr 5 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp

XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp –  załącznik nr 2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

5.  Wzór umowy- załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Projekt budowlano – instalacyjny przebudowy i rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”  - załącznik nr 6 do SIWZ

7. Projekt wykonawczy - przebudowy i rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25  – załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Przedmiary Robót - załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………

……………………………………………………..

REGON …………………………………………..

NIP ………………………………………………..

Telefon ……………………………………………

Faks ………………………………………………

E-mail …………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn: „Rozbudowa  i przebudowa  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  dla  Dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25”

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę jak niżej:

Brutto w wysokości : ………………………………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych)

* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

zgodnie z poniższą tabelą cen poszczególnych elementów scalonych:

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | X | 23% | X |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |
| 1.2 | Chodniki i parkingi |  |  |  |
| 1.3 | Drogi |  |  |  |
| 1.4 | Zieleń |  |  |  |
| 2 | ROBOTY BUDOWLANE | X | 8% | X |
| 2.1 | Budynek projektowany | X | X | X |
| 2.1.1 | Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe |  |  |  |
| 2.1.2 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1.3 | Fundamenty |  |  |  |
| 2.1.4 | Ściany klatki schodowej i ściany fundamentowe |  |  |  |
| 2.1.5 | Podłoża pod posadzki parteru i piwnic |  |  |  |
| 2.1.6 | Konstrukcja ścian parteru |  |  |  |
| 2.1.7 | Konstrukcja stropów nad parterem |  |  |  |
| 2.1.8 | Konstrukcja ścian nad stropem |  |  |  |
| 2.1.9 | Konstrukcja klatki schodowej |  |  |  |
| 2.1.10 | Konstrukcja i pokrycie dachu nad projektowaną klatką schodową |  |  |  |
| 2.1.11 | Konstrukcja i pokrycie dachu cz. parterowej |  |  |  |
| 2.1.12 | Pokrycie stropodachu nad parterem |  |  |  |
| 2.1.13 | Ścianki działowe |  |  |  |
| 2.1.14 | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |
| 2.1.15 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 2.1.16 | Stolarka i ślusarka drzwiowa |  |  |  |
| 2.1.17 | Elementy ślusarsko – kowalskie |  |  |  |
| 2.1.18 | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |  |
| 2.1.19 | Podłoża, posadzki, podłogi – klatka schodowa |  |  |  |
| 2.1.20 | Malowanie |  |  |  |
| 2.1.21 | Elewacja |  |  |  |
| 2.2 | Budynek istniejący | X | X | X |
| 2.2.1 | Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne |  |  |  |
| 2.2.2 | Elementy konstrukcyjne w piwnicy |  |  |  |
| 2.2.3 | Elementy konstrukcyjne na parterze |  |  |  |
| 2.2.4 | Wywóz gruzu |  |  |  |
| 2.2.5 | Pokrycie dachu |  |  |  |
| 2.2.6 | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |
| 2.2.7 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 2.2.8 | Stolarka i ślusarka drzwiowa |  |  |  |
| 2.2.9 | Elementy ślusarsko – kowalskie |  |  |  |
| 2.2.10 | Podłoża, posadzki, podłogi w piwnicy |  |  |  |
| 2.2.11 | Podłoża, posadzki, podłogi parteru |  |  |  |
| 2.2.12 | Podłoża, posadzki, podłogi 1 i 2 piętra |  |  |  |
| 2.2.13 | Podłoża, posadzki, podłogi – klatka schodowa |  |  |  |
| 2.2.14 | Malowanie |  |  |  |
| 2.2.15 | Elewacja |  |  |  |
| 3 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE | X | 8% | X |
| 3.1 | Instalacja wodociągowa | X | X | X |
| 3.1.1 | Rury |  |  |  |
| 3.1.2 | Punkty czerpalne |  |  |  |
| 3.1.3 | Armatura |  |  |  |
| 3.1.4 | Próby szczelności, płukanie instalacji |  |  |  |
| 3.1.5 | Roboty izolacyjne i inne |  |  |  |
| 3.2 | Instalacja kanalizacyjna | X | X | X |
| 3.2.1 | Poziomy kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 3.2.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 3.2.3 | Instalacja kanalizacji technologicznej |  |  |  |
| 3.2.4 | Urządzenia sanitarne |  |  |  |
| 3.3 | Instalacja centralnego ogrzewania | X | X | X |
| 3.3.1 | Rury |  |  |  |
| 3.3.2 | Próby szczelności, płukanie, regulacja |  |  |  |
| 3.3.3 | Armatura |  |  |  |
| 3.3.4 | Grzejniki |  |  |  |
| 3.3.5 | Roboty izolacyjne |  |  |  |
| 3.4 | Instalacja C.T. | X | X | X |
| 3.4.1 | Rury |  |  |  |
| 3.4.2 | Próba szczelności, płukanie instalacji |  |  |  |
| 3.4.3 | Armatura – zestaw przyłączeniowy do nagrzewnic |  |  |  |
| 3.4.4 | Armatura – podłączenie wymiennika ciepła od strony pierwotnej |  |  |  |
| 3.4.5 | Armatura – podłączenie wymiennika od strony wtórnej |  |  |  |
| 3.4.6 | Roboty izolacyjne |  |  |  |
| 3.5 | Instalacja wentylacji mechanicznej i schładzania powietrza obiegowego | X | X | X |
| 3.5.1 | Układ C1/N1 czerpno – nawiewny - kuchnia |  |  |  |
| 3.5.2 | Układ C1/N1 czerpno – nawiewny – zaplecze + jadalnia |  |  |  |
| 3.5.3 | Układ wywiewny W1 – kuchnia |  |  |  |
| 3.5.4 | Układ wywiewny W10 – magazyn brudny |  |  |  |
| 3.5.5 | Układ wywiewny W2 – jadalnia |  |  |  |
| 3.5.6 | Układ wywiewny W2.1 – zaplecze kuchenne |  |  |  |
| 3.5.7 | Układ wywiewny W2.2 – umywalnia + pomieszczenia porządkowe |  |  |  |
| 3.5.8 | Układ wywiewny W3 – pomieszczenie przy holu wejściowym |  |  |  |
| 3.5.9 | Układ wywiewny W4 – kaplica, pomieszczenie pobytu dziennego, aneks kuchenny |  |  |  |
| 3.5.10 | Układ wywiewny W5 – sanitariaty |  |  |  |
| 3.5.11 | Układ wywiewny W6 – sanitariaty |  |  |  |
| 3.5.12 | Układ wywiewny W7 – sanitariaty |  |  |  |
| 3.5.13 | Układ wywiewny W8 – palarnia |  |  |  |
| 3.5.14 | Układ W9 – pralnia |  |  |  |
| 3.5.15 | Klimatyzacja |  |  |  |
| 4 | INSTALACJE ELKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE | X | 8% | X |
| 4.1 | Instalacja elektryczna wewnętrzna zasilania i oświetlenia | X | X | X |
| 4.1.1 | Instalacje rozdzielnic wewnętrznych – prace montażowe |  |  |  |
| 4.1.2 | Instalacja elektryczna wewnętrzna – prace montażowe |  |  |  |
| 4.1.3 | Instalacja odgromowa – prace montażowe |  |  |  |
| 4.1.4 | Instalacja elektryczna i odgromowa wewnętrzna – prace demontażowe |  |  |  |
| 4.1.5 | Pomiary instalacji |  |  |  |
| 4.2 | Instalacja przyzywowa | X | X | X |
| 4.2.1 | Instalacja przyzywowa |  |  |  |
| 4.3 | Instalacja systemu sygnalizacji pożaru | X | X | X |
| 4.3.1 | Instalacja systemu sygnalizacji pożaru |  |  |  |
| 4.4 | Instalacja telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), instalacja logniczna LAN oraz telewizji RTV/SAT | X | X | X |
| 4.4.1 | Instalacja TV/SAT |  |  |  |
| 4.4.2 | Instalacja SSWiN |  |  |  |
| 4.4.3 | Instalacja LAN i telefonicznej |  |  |  |
| 4.4.4 | Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) |  |  |  |
| 4.4.5 | Szafa RACK |  |  |  |
| 4.4.6 | Materiały montażowe |  |  |  |
| 5 | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE | X | 23% | X |
| 5.1 | Sieć kanalizacji deszczowej |  |  |  |
| 5.2 | Sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 5.3 | Sieć wodociągowa |  |  |  |
| 6 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE | X | 23% | X |
| 6.1 | Zasilanie obiektu w energię elektryczną, montaż oświetlenia terenu |  |  |  |
| 6.2 | Przebudowa stanowiska słupowego nN 0,4 kV na terenie DPS |  |  |  |
| 6.3 | Montaż agregatu zewnętrznego |  |  |  |
| 6.4 | Demontaż instalacji zewnętrznych |  |  |  |
| 6.5 | Pomiary odbiorcze |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Oferujemy okres gwarancji jakości …………lat /należy wpisać 5,  5,5  lub  6 lat zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ/

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.   Zobowiązujemy  się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ.

4. Uważamy się  za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________

___________________________________________________________________________

* (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

6. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr

od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że jesteśmy małym( TAK ( NIE /zaznaczyć właściwe/ średnim przedsiębiorstwem ( TAK ( NIE /zaznaczyć właściwe/

Uwaga:

Definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami).

9.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na

poniższy adres:

_________________________________________

10.  Oferta została złożona na …………. kartkach.

11.   Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty/oświadczenia i załączniki:

a) ………………………………………

b) ………………………………………

c) ………………………………………

d) ………………………………………

e) ………………………………………

Miejscowość ______________ dnia _______ 2017r.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa uPzp),

Dotyczy: spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania w przetargu nieograniczonym: „Rozbudowa i przebudowa  budynku Domu  Pomocy  Społecznej  dla  dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25”

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 uPzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. uPzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG): ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………………………….……………………… nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22uPzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: Wykonawca wykazując spełnianie warunku, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp załączy do n/n oświadczenia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Informacje dotyczące podwykonawców(jeżeli dotyczy tj. wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia)

Należy wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).

Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………………

Część zamówienia: …………………………………………………………………………….

Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………………

Część zamówienia: …………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*) -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/, bezwzględnie wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

„Rozbudowa i przebudowa  budynku Domu  Pomocy  Społecznej  dla  dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25”

Składając ofertę oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego  zgodnie z wymaganiami Rozdziału V pkt. 1.3.a SIWZ

| Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia | Odbiorca (Zamawiający) nazwa adres Miejsce wykonania | Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt.1.3.a Rozdziału V SIWZ | Wartość Brutto zrealizowa-nych robót | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Do wykazu należy dołączyć dowody (referencje lub inne dokumenty) na potwierdzenie, że wykazane powyżej roboty budowlane wykonane zostały lub są wykonywane należycie

Miejscowość ______________ dnia _______ 2017r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

„Rozbudowa i przebudowa  budynku Domu  Pomocy  Społecznej  dla  dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25”

# WYKAZ OSÓB

którymi  dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Rozdziału V pkt. 1.3.b  SIWZ

| Lp. | Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca /zasoby własne/ Wykonawca | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia | Informacja na temat doświadczenia | Numer uprawnień data ich wydania, szczegółowy zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |
| 2. | Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |  |
| 3. | Kierownik robót w zakresie instalacji sanitarnych |  |  |  |
| 4. | Kierownik robót drogowych |  |  |  |
| Lp. | Imiona i nazwiska osób, którymi będzie dysponować Wykonawca/zasoby innego podmiotu/ | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia | Informacja na temat doświadczenia | Numer uprawnień data ich wydania, szczegółowy zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał |
| 1. | Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |
| 2. | Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |  |
| 3. | Kierownik robót w zakresie instalacji sanitarnych |  |  |  |
| 4. | Kierownik robót drogowych |  |  |  |

Miejscowość ______________ dnia _______ 2017r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa ZP Nr / .../ 2017

W dniu..............2017r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Opoczyńskim  reprezentowanym przez n/w członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a.

1. ..................................................

2. ..................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

1....................................................

2....................................................

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych   zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku  głównego  Domu  Pomocy  Społecznej  dla  Dorosłych  w  miejsc.  Drzewica,  ul.  Stawowa 21/25, w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na jego użytkowanie oraz użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania – inwestycja w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys szczegółowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania „robót dodatkowych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz „robót zamiennych ”, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, przykładowo w wymienionych poniżej okolicznościach:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

7. Zmiany, o których mowa w ustępach 3 – 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego.

§ 2

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto: ………………………………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych)

1.1. Maksymalna  kwota  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy  może   wynieść  130 %  szacunkowego wynagrodzenia brutto za całość zamówienia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

1.2. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 2 niniejszej umowy miało przekroczyć kwotę określoną w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu Strony dokonają zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  niniejszego paragrafu, dotyczące niewykonanej części zamówienia, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług a warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana;

b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę a warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty wynagrodzenia za pracę i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

2.1. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy,  Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia ponownego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających wzrost kosztów realizacji umowy przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty, wynikające z: projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Rozliczanie robót /podstawowych/ ujętych w przedmiarach robót odbędzie się fakturami częściowymi wystawionymi w trakcie realizacji inwestycji oraz jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. Wszystkie faktury zostaną uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz kosztorysów „zamiennych” opracowanych w oparciu o następujące założenia:

4.1. ceny jednostkowe wskaźników cenotwórczych do wyliczenia wartości wykonanych robót,  będą przyjmowane z kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik do niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen, przedstawionych w kosztorysie szczegółowym.

5. Wszelkie inne rodzaje robót nie ujęte w dokumentacji projektowej lub ujęte w dokumentacji projektowej a nie występujące w przedmiarach robót (tzw.„roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz „roboty zamienne”, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, a także „roboty zaniechane”, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

6. Rozliczanie „robót dodatkowych” regulowane będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

6.1. w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1. niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,              sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych sporządzonych przez Wykonawcę, stanowiących załącznik do niniejszej umowy,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o wskaźniki cenotwórcze użyte w kosztorysach szczegółowych sporządzonych przez Wykonawcę robót, brakujące ceny jednostkowe (R, M, S, Ko, Z)  zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny krajowe) za okres ich wbudowania,

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich  pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. Rozliczanie „robót zamiennych” regulowane będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o następujące założenia:

1) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, która miała być pierwotnie wykonana (wartość roboty, o którą zmniejszy się wysokość wynagrodzenia ofertowego),

2) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”,  która zostanie  wykonana w miejsce roboty pierwotnej  (wartość roboty, która w wynagrodzeniu ofertowym zastąpi wynagrodzenie roboty pierwotnej),

3) różnica pomiędzy wartością roboty „pierwotnej” a wartością roboty „zamiennej” będzie wartością, o którą  ewentualnie wzrośnie, zmaleje  lub będzie takie same jak wynagrodzenie ofertowe,

4) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

a) wskaźniki cenotwórcze robót użyte należy przyjąć z kosztorysów szczegółowych sporządzonych przez Wykonawcę robót stanowiący załącznik do niniejszej umowy;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z literą „a” należy

wyliczyć wartość robót  w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny krajowe) za okres ich wbudowania.

8. Rozliczanie „robót zaniechanych” regulowane będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

1) należy wyliczyć cenę roboty „zaniechanej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana i odjąć od wartości pierwotnej całego elementu.

§ 3

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy wystawianymi przez Wykonawcę w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc oraz po wykonaniu robót o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł brutto). Wartość każdej faktury częściowej zostanie ustalona na podstawie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę robót na zasadach określonych w § 2 niniejszej umowy i zatwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunków oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

3. Nie przedstawienie  przez Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów  zapłaty, o których mowa

w  ust. 2 niniejszego paragrafu wstrzymuje  wypłatę  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  części

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Ustalenie wartości faktury końcowej odbędzie się na takich samych zasadach jak faktury częściowej. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 niniejszej umowy.

6. Należności za wykonane roboty budowlane będą wypłacane na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………...

§ 4

- Termin wykonania przedmiotu umowy –  od dnia podpisania umowy do 31.05.2020 r. w tym:

–  wykonanie I etapu budowy - od dnia podpisania umowy  do 30.11.2019 r.

–  od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. odbiór zakończonego I etapu budowy i uzyskanie decyzji na

użytkowanie obiektu,

– wykonanie II etapu budowy - od 01.02.2020 r. do 31.05.2020 r.

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wpisu do dziennika budowy o jej zakończeniu, potwierdzony  przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zawiadomienie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego przez Kierownika Budowy.

3. Opóźnienia, o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. W przedstawionych w § 14 ust. 2 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5

Obowiązki stron:

1.   Obowiązki Zamawiającego wobec Wykonawcy.

1.1.Dostarczenie Wykonawcy robót 1 kompletu dokumentacji projektowej w dniu przekazania placu budowy.

1.2. Przekazanie dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane upoważniającego do prowadzenia robót budowlanych /decyzja/ wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

1.3. Przekazanie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, placu budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru wody i energii elektrycznej.

1.4. Dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego;

2.3.Wykonywanie robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budo-wlanego i przepisami BHP w tym wyposażenie wszystkich pracowników zatrudnionych w odpowiednie ubrania robocze wraz z naniesionymi emblematami Wykonawcy poszczególnych robót branżowych.

2.4. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych w trakcie realizacji inwestycji.

2.5. Zapewnienie kadry budowy z wymaganymi uprawnieniami.

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców, kiedy zleci część robót do wykonania Podwykonawcom.

2.7. Zapewnienie sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji inwestycji spełniającego wymagania norm technicznych.

2.8. Utrzymanie porządku na placu budowy z jednoczesnym zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa ze względu na funkcjonujący Dom Pomocy Społecznej w trakcie realizacji inwestycji na terenie przyległym bezpośrednio do terenu placu budowy.

2.9.Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

2.10. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym w tym dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.11. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.12. Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru częściowego jak i końcowego na piśmie.

2.13. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej tj. w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na użytkowanie zrealizowanego obiektu. Dokumentacja w 1 egzemplarzu opracowana w formie papierowej winna być przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu  odbioru części rozbudowy i przebudowy budynku głównego i ewentualnie uzupełniona o brakujące elementy w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.14. Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt gaśniczy jak: gaśnice, koce gaśnicze, instrukcje, tablice informacyjne kierunków ewakuacji oraz sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu.

2.15. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż  na dzień dokonania odbioru końcowego.

3. Podwykonawcy.

3.1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał / nie powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 ust. 1 niniejszej umowy;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od:

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których  przedmiotem są roboty budowlane,

-  przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

- dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego)   za zgodność z oryginałem kopii umów o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w pkt. 3.9. niniejszego paragrafu.

- umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.

3.5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 3.4. niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

3.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3.7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 3.4. niniejszego paragrafu.

3.8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 3.7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

3.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto za całość zamówienia wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

3.10. W przypadku, o którym mowa w pkt.3.9, niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 3.4. ppkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Przepisy pkt. 3.2 – 3.10  niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

3.13.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3.12. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

  - Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

3.16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3.12. niniejszego paragrafu Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

3.17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 3.16. niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

3.18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

3.19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3.12. niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

1.	Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

– p. …………………………………..  w zakresie robót budowlanych

– p. …………………………………..  w zakresie robot instalacji sanitarnych

– p. …………………………………..  w zakresie robót instalacji elektrycznych

– p. …………………………………..  w zakresie robót drogowych

2.	Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4.  Przedstawicielami ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy 	będą:

a)  Kierownik Budowy  – p ………………………………………….

b)  Kierownik robót w zakresie robót elektrycznych   - p. …………………………………………..

c)  Kierownik robót w zakresie robót sanitarnych       - p. …………………………………………..

d)  Kierownik robót w zakresie robót drogowych       - p.

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu , jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od

Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 7

1. Po dokonaniu przez Wykonawcę zgłoszenia o częściowym zakończenia robót (I etap realizacji) jak i zakończeniu końcowym całego przedmiotu umowy (II etap budowy), Zamawiający powoła komisję odbioru i dokona odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie na piśmie przez Kierownika Budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

2. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 pkt. 2.13. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły z wykonanych prób instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz odbiór ich przez gestora, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia, świadectwo charakterystyki energetycznej obiekt oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

3. Z czynności dokonanych odbiorów zostaną sporządzone protokoły odbioru, które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbiorów a jednocześnie protokół odbioru końcowego będzie podstawą rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia

4. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

6.1.nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

6.2. umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

6.3. uniemożliwiające użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy/roboty budowlane, materiały/urządzenia na okres ……. lat zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………….

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń w dniu następnym licząc od dnia ich wymiany, a w przypadku innych napraw stosownie do art. 581 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji i wyniesie ……….lat licząc od dnia następnego od daty zakończenia odbioru ostatecznego.

3. Dokumenty gwarancyjne (karta gwarancyjna wraz z instrukcją użytkowania i eksploatacji obiektu w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

4. Gwarancja obejmuje:

-  przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca;

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie oddania jak i powstałych w okresie gwarancji.

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby  trzeciej,  za którą Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialności;

- winy użytkownika,  w  tym  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  eksploatacji  i  konserwacji  obiektu  oraz

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

8.Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze

zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

10. W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je

Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 48 godzin.

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

13. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku

stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10  dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 3 niniejszej umowy  i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 14 dni do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c niniejszego paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w oddaniu całości  przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  ofertowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy części przedmiotu umowy  - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym/końcowym w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

d)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy liczony od pierwszego dnia przerwy.

e) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

f) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

g) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 4.000,00 zł od każdej nieterminowo uregulowanej należności,

h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 20.000,00 zł,

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 20.000,00 zł,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 5 ust. 3. pkt 3.10 niniejszej umowy,

k) z tytułu nieprzedłużenia ważności lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadkach o których mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

l) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 3000 zł  za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

ł) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nie przedłożenie w terminie któregokolwiek z dowodów, o których mowa w § 12 ust. 3 n/n umowy w wysokości 1000 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nie przedłożenia do wglądu lub nie przedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.

### 2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w § 9 ust. 1 lit. a niniejszej umowy.

### 3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 11

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę ………………….zł (słownie złotych:     ………………………………………………………………..).

2.	Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 w formie …………………………………...

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 	70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego i uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

b) 	30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady to jest po upływie okresu, o którym mowa  § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji robót bądź do wniesienia nowego zabezpieczenia.

§ 12

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. czynności opisane w Rozdział III pkt. 5.1 SIWZ.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 n/n paragrafu nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska, o       których mowa w Rozdziale V pkt. 1.3. SIWZ oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 n/n paragrafu czynności.

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, określonych w Rozdziale III pkt. 5.3 SIWZ.

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

§ 13

1. Wykonawca będzie ponosił  koszty poboru wody i energii elektrycznej zużytej do wykonania robót budowlanych.

2. Szczegółowe warunki poboru i rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej przez Wykonawcę        w okresie realizacji  zostaną szczegółowo określone w dniu przekazania placu budowy.

§ 14

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie z wyjątkiem ograniczeń wyznaczonych przepisami  art. 144 ustawy Pzp.

2.	Poza sytuacjami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

  - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

  - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od Stron,

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

powódź,  pożar  i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych.

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych  mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,

- zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w  inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą  zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.

4.	Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 1niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ustawy Pzp.

5.	Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

1.	Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. 	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót  na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu.

3.	Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania placu budowy, o którym mowa w § 5 pkt. 1.3. niniejszej umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4.  	Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 16

- Zamawiający zastrzega sobie (w związku ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowaną umową.

- Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania/archiwizowania – w swojej siedzibie dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym po otrzymaniu informacji od Instytucji Zarządzającej. Okres o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, po otrzymaniu takiej informacji od Instytucji Zarządzającej.

- Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy w szczególności: całej korespondencji związanej z realizowaną umową, w posiadaniu której jest Wykonawca, umów zawartych z Zamawiającym, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

- Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

- W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowaną umową w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

§ 17

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę    niniejszą    sporządzono    w    dwóch    jednobrzmiących    egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 20

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

  - Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ .

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Kosztorys szczegółowy.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA: